## Slide 1: Stepper Motor Configuration
Lecturer: Reza Arjmandi
Autumn 2015
Lecture 7:
Introduction Stepper Motor Configuration

## Slide 2
Coil magnet

## Slide 3
Step Motor-Structure
Rotor  Permanent magnet
Stator
contain: 2 coil Magnet or 2 phase
Phase A
Phase A
Phase B
Phase B
Phase Order:
Unipolar
Bipolar
Bifilar

## Slide 4
Step Motor-Unipolar & Single Phase
دارای 5 یا 6 سیم
هر فاز دارای یک سر وسط میباشد
در صورتی که موتور دارای 6 سیم باشد باید هر دو سر وسط را به تغذیه وصل کرد ولی در صورتی موتور که دارای 5 سیم باشد این دو از داخل به یکدیگر وصل شده‌اند واین سیم را باید به تغذیه وصل نمود

## Slide 5
Step Motor-Unipolar & Single Phase-Full Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 1
Step1:

## Slide 6
Step Motor-Unipolar & Single Phase-Full Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 1
Step2:

## Slide 7
Step Motor-Unipolar & Single Phase-Full Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 0 | 1
Step3:

## Slide 8
Step Motor-Unipolar & Single Phase-Full Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 0
Step4:

## Slide 9
Step Motor-Unipolar & Single Phase-Full Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 0
Full Step:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 1 | 1
CW Rotation:
CCW Rotation:

## Slide 10
Step Motor-Unipolar-Half Step
Step1:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0

## Slide 11
Step Motor-Unipolar-Half Step
Step2:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 12
Step Motor-Unipolar-Half Step
Step7:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 0 | 0
1

## Slide 13
Step Motor-Unipolar-Half Step
Step8:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 14
Step Motor-Unipolar-Half Step
Half Step:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 15
Step Motor-Unipolar & Two Phase
در روش تمام پله (تک فاز) تنها یک سیم پیچ موتور آهنربا شده و بنابراین جریان نسبتا کمی مصرف میشود،
در صورتی که نیاز به گشتاور بیشتری باشد میتوان دو سیم پیچ را به طور همزمان تحریک کرد.
در این حالت گشتاور ایجاد شده حدود 40 درصد بیشتر بوده، در حالی که توان مصرفی تقریبا دو برابر است

## Slide 16
Step Motor-Unipolar & Two Phase
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
Step1:

## Slide 17
Step Motor-Unipolar & Two Phase
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 1
Step2:

## Slide 18
Step Motor-Unipolar & Two Phase
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
Step3:
1

## Slide 19
Step Motor-Unipolar & Two Phase
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 1 | 1 | 0 | 0
Step4:
1

## Slide 20
Step Motor-Unipolar & Two Phase
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 1 | 1 | 0 | 0
Unipolar & Two Phase:

## Slide 21
Step Motor-Number of Steps per Rotation
یکی از روش‌هایی که میتوان به گام های کوچکتری دست یافت این است که مطابق شکل، روتور
قطب های N و S بیشتری داشته باشد
درجه‌ی موتور یا تعداد گام ها در یک دور، یکی از مهم ترین مشخصه‌های یک موتور پله‌ای است
به عنوان مثال یک موتور پله‌ای با زاویه‌ی 7.5 درجه، دارای 48 گام در یک دور است
360 / 7.5 =48

## Slide 22
Step Motor-Driver

## Slide 23
Step Motor-Example1
راه اندازی موتور استپ با استفاده از ULN2003
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 0
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 1 | 1
CW Rotation:
CCW Rotation:

## Slide 24
Step Motor-Example1
راه اندازی موتور استپ با استفاده از ULN2003
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
void CW_Rotate();
void CCW_Rotate();
unsigned char i,j;
void main(void)
{
DDRB=0xFF;
while(1)
{
CW_Rotate();
__delay_cycles(500000);
CCW_Rotate();
}
}
void CW_Rotate()
{
for(i=1;i<=12;i++)
{
for(j=1;j<=8;j=j*2)
{
PORTB=~j;
__delay_cycles(100000);
}
}
}
void CCW_Rotate()
{
for(i=1;i<=12;i++)
{
for(j=8;j>=1;j=j/2)
{
PORTB=~j;
__delay_cycles(100000);
}
}
}

## Slide 25
Step Motor-L297

## Slide 26
Step Motor-Bipolar & Single Phase
دارای 4 سیم
فازها سر وسط ندارند
موتور تک قطبی 6 سیم را میتوان با صرف نظر کردن از دو سیم سر وسط به عنوان موتور دوقطبی استفاده کرد
نداشتن سر وسط هر فاز، یکی از مزیت‌های موتورهای دو قطبی است به این علت که جریان از تمام سیم پیچ یک فاز عبور کرده و در نتیجه میدان مغناطیسی قوی تری ایجاد میشود که این مسئله باعث افزایش گشتاور ایجاد شده توسط موتور میشود

## Slide 27
Step Motor-Bipolar & Single Phase-Full Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
Step1:

## Slide 28
Step Motor-Bipolar & Single Phase-Full Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
2 | - | 0 | + | 0
Step2:

## Slide 29
Step Motor-Bipolar & Single Phase-Full Step
Step3:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
2 | - | 0 | + | 0
3 | 0 | - | 0 | +
+
-

## Slide 30
Step Motor-Bipolar & Single Phase-Full Step
Step4:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
2 | - | 0 | + | 0
3 | 0 | - | 0 | +
4 | + | 0 | - | 0
+
-

## Slide 31
Step Motor-Bipolar & Single Phase-Full Step
Bipolar & Single Phase:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
2 | - | 0 | + | 0
3 | 0 | - | 0 | +
4 | + | 0 | - | 0

## Slide 32
Step Motor-Bipolar-Half Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
Step1:

## Slide 33
Step Motor-Bipolar-Half Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
2 | - | + | + | -
Step2:

## Slide 34
Step Motor-Bipolar-Half Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
2 | - | + | + | -
3 | - | 0 | + | 0
Step3:

## Slide 35
Step Motor-Bipolar-Half Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
2 | - | + | + | -
3 | - | 0 | + | 0
4 | - | - | + | +
5 | 0 | - | 0 | +
6 | + | - | - | +
7 | + | 0 | - | 0
8 | + | + | - | -
Step8:

## Slide 36
Bipolar & Half Step:
Step Motor-Bipolar-Half Step
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | 0 | + | 0 | -
2 | - | + | + | -
3 | - | 0 | + | 0
4 | - | - | + | +
5 | 0 | - | 0 | +
6 | + | - | - | +
7 | + | 0 | - | 0
8 | + | + | - | -

## Slide 37
Step Motor-Bipolar & Two Phase-Full Step
در روش تمام پله (تک فاز) تنها یک فازموتور آهنربا شده، در صورتی که نیاز به گشتاور بیشتری باشد میتوان
دو سیم پیچ را به طور همزمان تحریک کرد.
در این حالت گشتاور ایجاد شده حدود 40 درصد بیشتر بوده، در حالی که توان مصرفی تقریبا دو برابر است

## Slide 38
Step Motor-Bipolar & Two Phase-Full Step
Step1:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | - | + | + | -

## Slide 39
Step Motor-Bipolar & Two Phase-Full Step
Step2:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | - | + | + | -
2 | - | - | + | +

## Slide 40
Step Motor-Bipolar & Two Phase-Full Step
Step3:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | - | + | + | -
2 | - | - | + | +
3 | + | - | - | +

## Slide 41
Step Motor-Bipolar & Two Phase-Full Step
Step4:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | - | + | + | -
2 | - | - | + | +
3 | + | - | - | +
4 | + | + | - | -

## Slide 42
Step Motor-Bipolar & Two Phase-Full Step
Bipolar & Two Phase:
step | A1 | B1 | A2 | B2
1 | - | + | + | -
2 | - | - | + | +
3 | + | - | - | +
4 | + | + | - | -

## Slide 43
Step Motor-Bipolar & Two Phase-H Bridge

## Slide 44
Step Motor-Bipolar & Two Phase-L298

## Slide 45
Example2

## Slide 46
Example2
راه اندازی موتور استپ(زاویه هر پله=15 درجه) با استفاده از L297 , L298
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#define STEPPER_PORT PORTD
#define STEPPER_DDR DDRD
#define STEPPER_RESET 0
#define STEPPER_FULL_HALF 1
#define STEPPER_DIRECTION 2
#define STEPPER_CLOCK 3
#define STEP_INTERVALS 50000
void io_init();
void stepper_cw();
void stepper_ccw();
void full_step();
void half_step();
void stepper_clock();
void stepper_reset();
void main(void)
{
unsigned char i;
io_init();
while (1)
{
stepper_cw();
full_step();
for(i=0;i<24;i++)
stepper_clock();
stepper_ccw();
for(i=0;i<24;i++)
stepper_clock();
stepper_cw();
half_step();
for(i=0;i<48;i++)
stepper_clock();
stepper_ccw();
for(i=0;i<48;i++)
stepper_clock();
}
}

## Slide 47
Example2
void io_init()
{
stepper_reset();
STEPPER_DDR=0xFF;
}
void stepper_cw()
{
STEPPER_PORT |= (1<<STEPPER_DIRECTION);
}
void stepper_ccw()
{
STEPPER_PORT &= ~(1<<STEPPER_DIRECTION);
}
void full_step()
{
STEPPER_PORT &= ~(1<<STEPPER_FULL_HALF);
}
void half_step()
{
STEPPER_PORT |= (1<<STEPPER_FULL_HALF);
}
void stepper_clock()
{
STEPPER_PORT |= (1<<STEPPER_CLOCK);
__delay_cycles(STEP_INTERVALS);
STEPPER_PORT &= ~(1<<STEPPER_CLOCK);
__delay_cycles(STEP_INTERVALS);
}
void stepper_reset()
{
STEPPER_PORT &= ~(1<<STEPPER_RESET);
__delay_cycles(1000);
STEPPER_PORT |= (1<<STEPPER_RESET);
}
راه اندازی موتور استپ(زاویه هر پله=15 درجه) با استفاده از L297 , L298

## Slide 48
Step Motor-Bifilar
هر فاز دارای دو سیم پیچ مجزا بوده و دو سر آن سیم پیچ در اختیار میباشد بنابراین موتور دارای 8 سیم میباشد
نحوه‌ی راه اندازی این موتورها همانند دو نوع تک قطبی و دو قطبی میباشد. در صورتی که بخواهیم از موتور از موتور دو رشته‌ای همانند تک قطبی استفاده نماییم باید زوج سیم پیچ‌های A-B و C-D را به یکدیگر وصل کرده و نقطه‌ی اتصال به عنوان سر وسط به تغذیه وصل شود

## Slide 49
Contact us
www.e-system.ir
Info@e-system.ir